## Slide 1
CORES [0..23]
INTERCONNECT (NoC)
DRAM (HBM2)
SCHEDULER
MODEL
OP
240px
200px
Asim
多核 NPU 周期级仿真器
架构、流水线与基础算子
2026-07
P01
Notes: 欢迎来到 Asim 仿真器架构分享。Asim 是一个多核 NPU 周期级仿真器，今天我们来看它的架构设计、仿真流程和基础计算算子。

## Slide 2
项目概览
Asim 是一个显式建模 Core / NoC / DRAM 的多核 NPU 周期级仿真器，
服务于 MIMO 通信系统中矩阵求逆算子的指令级微架构优化。
定位
多核 NPU 周期级仿真器
Forked from ONNXim
基于类昇腾 910B 脉动阵列架构
C++20 实现，周期精确建模
硬件建模
24
核 SystolicWS Core
3
流水线：Cube / Vector / Scalar
2
NoC 模型：Simple / BookSim2
3
DRAM 模型：Simple / Ramulator1 / Ramulator2
HBM2
32 通道，Ramulator2 周期模型
核心场景
MIMO 通信系统矩阵求逆算子
7 种求逆算子（Cholesky / LDL / Newton-Schulz / Block-Richardson）
LLM 驱动的自动化指令级微架构优化
仿真输出
Cycle Counts
Utilization %
周期计数（Core / DRAM / ICNT）
Cube / Vector / Scalar 利用率
Trace CSV
Formula JSON
P02
Notes: Asim 是从 ONNXim 分支出来的多核 NPU 周期级仿真器。它显式建模了 24 核 SystolicWS 核心、三种流水线、两种 NoC 模型和三种 DRAM 模型，底层使用 Ramulator2 做 HBM2 的 32 通道周期精确仿真。它的核心应用场景是 MIMO 通信系统中的矩阵求逆算子优化，输出包括周期计数、利用率和指令级 Trace。

## Slide 3
仿真器整体架构
Simulator 作为中心调度者，统一管理 7 大子系统，通过三域时间推进实现周期精确仿真
Simulator
全局事件循环 · 三域时间推进
Scheduler
Tile 分发 → 多核
CORES
Core[0]
SystolicWS
Core[1]
SystolicWS
Core[23]
SystolicWS
...
Cube Pipeline
Vector Pipeline
Scalar Pipeline
SPAD 256KB + ACCUM 256KB
DRAM
Ramulator2 HBM2
32 通道
周期精确模型
Interconnect
NoC：Simple / BookSim2
Core ↔ DRAM 路由
Model → Operation → Tile → Instruction
张量计算图 → 算子实现 → 工作单元 → 原子执行单元
三层执行模型：仿真器的核心设计范式
FormulaLogger
数学语义 → formula_steps.json
TraceLogger → trace.csv
P03
Notes: 仿真器的整体架构以 Simulator 为中心调度者，统一管理六大子系统。Core 数组是计算核心，每个 Core 内部有三条流水线。DRAM 通过 Ramulator2 建模 HBM2，Interconnect 负责 Core 和 DRAM 之间的数据路由。Scheduler 负责将 Tile 分发到多核，底层的 Model 到 Operation 到 Tile 到 Instruction 的三层模型是整个仿真器的核心设计范式。FormulaLogger 和 TraceLogger 分别记录数学语义和指令 Trace。

## Slide 4
三层执行模型
Model → Operation → Tile → Instruction 是仿真器最核心的设计范式
L1
Model（张量计算图）
创建 Operation 节点，通过 Tensor 边连接形成计算图
initialize_model() → 构建 Operation 依赖图 → initialize_tiles()
生成 Tile
L2
Operation（算子实现）
按 batch 拆分生成 Tile，每个 Tile 调用 initialize_instructions() 生成指令序列
initialize_tiles() → for each batch → initialize_instructions(tile)
生成指令序列
L3
Instruction（原子执行单元）
每条指令携带 opcode / src_addr / dest_addr / tile 维度 / compute_size
MOVIN → GEMM_PRELOAD → GEMM → ADD → SCALAR_SQRT → ... → MOVOUT
Instruction { Opcode opcode; addr_type dest_addr; vector<addr_type> src_addrs;
uint32_t compute_size; uint32_t tile_m, tile_k, tile_n; cycle_type start_cycle, finish_cycle; }
P04
Notes: 三层执行模型是理解整个仿真器的关键。最上层 Model 描述张量计算图，创建 Operation 节点并通过 Tensor 边连接。中间层 Operation 是算子实现，它的 initialize_tiles 方法按 batch 拆分生成 Tile，每个 Tile 再调用 initialize_instructions 生成指令序列。最底层 Instruction 是原子执行单元，携带 opcode、地址、维度和计算量信息。从 MOVIN 搬入数据，经过 GEMM 和向量标量计算，到 MOVOUT 搬出结果，一整条指令链就这样形成了。

## Slide 5
仿真主循环：三域时间推进
set_cycle_mask() 比较 Core / DRAM / ICNT 三域时间戳，实现异构频率精确交错
while (running())
所有组件都空闲时退出
set_cycle_mask()
比较三域时间戳，选择推进域
CORE_MASK
handle_model()
pop_finished_tile()
issue(new_tile)
core->cycle()
core_cycles++
DRAM_MASK
dram->cycle()
Ramulator2 HBM2
32 通道周期推进
dram_time += period
ICNT_MASK
Core → ICNT: push memory request
ICNT → Core: pop response
ICNT → DRAM: forward request
DRAM → ICNT: return response
icnt->cycle()
三域时间推进示意
Core: 1GHz (1ns period)
DRAM: 500MHz (2ns period)
ICNT: 500MHz (2ns period)
Core
DRAM
ICNT
每个 step 选择时间戳最小的域推进
频率不同自然形成交错执行
仿真结束 → 统计输出
Core 利用率
Trace CSV
Formula JSON
Cube% / Vector% / Scalar%
指令级时间线
数学语义 DAG 验证
P05
Notes: 仿真主循环的核心机制是三域时间推进。Core、DRAM 和 ICNT 各自有不同的时钟频率，set_cycle_mask 比较三域的时间戳，选择时间最小的域推进。Core 域负责模型调度、Tile 分发和核心计算，DRAM 域推进 Ramulator2 的周期模型，ICNT 域处理 Core 和 DRAM 之间的请求响应路由。三域频率不同自然形成交错执行，仿真结束后输出利用率统计、Trace CSV 和 Formula JSON。

## Slide 6
Core 微架构：三条并行流水线
每个 Core 内部通过 LD/EX/ST 指令队列将 Tile 指令分发到三条物理流水线
Tile 双缓冲 (Buffer 0/1)
deque<Instruction> instructions
LD Queue
MOVIN → DRAM 读请求
EX Queue
GEMM / Vector / Scalar
ST Queue
MOVOUT → DRAM 写请求
按 opcode 类型分发 →
Cube Pipeline
脉动阵列 (Systolic)
多发射 (深度=H)
16×16×16 基本块
GEMM / PRELOAD
Vector Pipeline
SIMD (2048-bit)
单发射 (阻塞)
128 FP16 / 拍
ADD/MUL/DIV/EXP...
Scalar Pipeline
逐元素 ALU
严格单发射
compute_size = 1
ADD/SUB/MUL/DIV/SQRT
SPAD 地址空间
SPAD_BASE = 0x10000000
通用 SPAD 256KB/核 存储输入/中间数据
ACCUM_SPAD_BASE = 0x20000000
累加器 SPAD 256KB/核 GEMM 输出专用
双缓冲机制
Buffer 0
Buffer 1
交替使用 · 乒乓操作
MOVIN: base_addr = 0
MOVOUT: src_from_accum
last_inst = true
SystolicWS::cycle() 每周期执行：
1. finish_compute_pipeline() 2. finish_vector_pipeline() 3. finish_scalar_pipeline()
4. handle_ld_inst_queue() 5. EX 指令发射 (按 opcode 分发到对应流水线)
6. handle_st_inst_queue() 7. 统计更新 + core_cycle++
P06
Notes: 每个 Core 内部通过 LD、EX、ST 三条指令队列将 Tile 指令分发到物理流水线。EX 队列根据 opcode 类型将指令路由到 Cube、Vector 或 Scalar 流水线。Cube 流水线是脉动阵列，支持多发射，以 16 乘 16 乘 16 为基本块做矩阵乘法。Vector 流水线是 2048 位的 SIMD 单元，单发射处理逐元素运算。Scalar 流水线是严格的单发射 ALU，compute_size 恒为 1，用于对角线元素操作。SPAD 和 ACCUM 各 256KB，通过双缓冲机制交替使用。

## Slide 7
基础算子：GEMM · Vector · Scalar
三类基础计算算子分别映射到 Cube / Vector / Scalar 三条物理流水线
特性
GEMM (Cube)
Vector
Scalar
指令
GEMM_PRELOAD, GEMM
ADD, MUL, MAC, DIV, SQRT, EXP,
GELU, ADDTREE, COMP, PIPE_BARRIER
SCALAR_ADD, SCALAR_SUB, SCALAR_MUL,
SCALAR_DIV, SCALAR_SQRT
硬件单元
脉动阵列 (Systolic Array)
Vector SIMD (2048-bit)
Scalar ALU
并行度
多发射（深度 = core_height）
单发射（前条未完成则阻塞）
严格单发射（pipeline 仅 1 条）
延迟模型
1+(M+N-2)+max(blocks, 1)
vec_op_iter × latency
固定 1-4 cycles
compute_size
tile_m × tile_k × tile_n
U × U 或向量宽度
1
基本块
16 × 16 × 16
128 FP16 / 拍
1 元素 / 拍
典型用途
矩阵乘法、Gram 矩阵
逐元素运算、激活函数、同步屏障
对角线元素操作（Cholesky/LDL）
SPAD 地址
ACCUM_SPAD (0x20000000)
SPAD (0x10000000)
SPAD (0x10000000)
数据搬运流程：MOVIN: DRAM → SPAD | 计算：SPAD → Pipeline → SPAD/ACCUM | MOVOUT: SPAD → DRAM
P07
Notes: 最后来看三类基础算子的对比。GEMM 系列映射到 Cube 脉动阵列，支持多发射，延迟由分块数和流水线填充排空决定，compute_size 是三维矩阵乘积累。Vector 系列包括十种运算和同步屏障，映射到 SIMD 单元，单发射，延迟由向量迭代次数乘延迟常数。Scalar 系列只有五种逐元素运算，严格单发射，compute_size 恒为 1，固定 1 到 4 周期延迟。数据搬运统一遵循 DRAM 到 SPAD 到流水线到 SPAD 再回 DRAM 的路径。